CZĘŚĆ II - PRACOWNIA GASTRONOMICZNA - ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1-pracownia_kelnerska__z barem

Załącznik Nr 2 - ekspres ciśnieniowy

- Ekspres automatyczny, który szybko i sprawnie przygotuje Twoją ulubioną kawę ze świeżo zmielonych ziaren.

- Moc 1450 W, dzięki czemu ekspres szybciej się nagrzeje, a kawa będzie lepiej oczyszczona ze szkodliwych substancji.

- Ciśnienie o wartości 15 barów, które zagwarantuje Ci kawę jak z prawdziwej kawiarni.

- Pojemnik na mleko oraz możliwość regulacji emisji pary, dzięki czemu uzyskasz mocniej lub słabiej spienione mleko.

- 1,8 - litrowy zbiornik na wodę, dzięki któremu rzadziej będziesz musiał ją dolewać, a jednorazowe uzupełnienie wody wystarczy nawet w przypadku odwiedzin znajomych.

- Możliwość zaprogramowania ulubionej kawy o wybranych parametrach.

- Regulację mocy kawy umożliwiającą przygotowywanie kawy o żądanej mocy i intensywnym smaku.

Dane techniczne

ekspres ciśnieniowy DeLonghi ECAM 28.465MB

| Typ ekspresu | automatyczny |
| --- | --- |
| Ciśnienie | 15 barów |
| Moc | 1450 W |
| Stosowanie kawy | ziarnista, mielona |
| System spieniający mleko | dysza spieniająca z regulacją emisji pary i pojemnik na mleko |
| Automatyczne przygotowywanie | Caffe Latte, Cappuccino |
| Regulacja mocy kawy | tak |
| Regulacja ilości zaparzanej kawy | tak |
| Wbudowany młynek | tak |
| Pojemność zbiornika na wodę | 1,8 litra |
| Pojemność zbiornika na kawę | brak danych |
| Sterowanie | elektroniczne |
| Kolor | srebrno-czarny |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | brak danych |
| Funkcje dodatkowe | automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, funkcja "Moja kawa" - pamięć ustawień ulubionej kawy, licznik zaparzonych kaw, menu w języku polskim, tryb "eco", żarnowy młynek |

Załącznik Nr 3 - Sous Vide urządzenie do gotowania w niskich temperaturach

- urządzenie do gotowania potraw zapakowanych w woreczki próżniowe

- potrawy gotowane są w kąpieli wodnej w temperaturze poniżej 100 °C

- dzięki tej metodzie gotowane jedzenie jest soczyste i delikatne oraz zdrowsze, zachowuje witaminy, enzymy i naturalne soki

- naturalna struktura produktu nie jest uszkodzona podczas gotowania

- mniejsza redukcja produktu wyjściowego niż podczas tradycyjnego gotowania o ok. 20%

- przydatność do spożycia potraw jest dłuższa

- pokrywa ze stali nierdzewnej z uszczelką silikonową

- regulacja temperatury co 0,5 °C (45 - 95°C)

Specyfikacja

Numer katalogowy 	225448

Producent 	Hendi

Długość 	330 mm

Szerokość 	600 mm

Wysokość 	300 mm

Pojemność 	20 l

Załącznik Nr 4 - Frytownica

- 1,2 kg chrupiących frytek przy użyciu 1 łyżki oleju,

- Moc: 1400 W,

- Pojemność: 1,2 kg,

- Wyjmowana misa,

- Nieprzywierająca powłoka misy,

- Automatyczne otwieranie pokrywy,

- Mieszadło, pokrywa i misa mogą być myte w zmywarce,

- Pokrywa z okienkiem,

- Minutnik,

- Włącznik/wyłącznik,

- Kolor: biały.

Załącznik Nr 5 - Naleśnikarka pojedyncza

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej,

Płynna regulacja temperatury od 50°C do 300°C,

Zabezpieczenie przed przegrzaniem,

Ze względu na ceramiczną powłokę płyty nie należy używać ostrych narzędzi do czyszczenia,

Płyta grzewcza o średnicy 400 mm.

- Wymiary: 450x485x220 mm

- Wymiary szuflady: 400x320x30 mm

- Moc całkowita: 3 kW

- Zasilanie: 230 V

Załącznik Nr 6 - PATELNIA ELEKTRYCZNA PHA.025

Opis

- - przechył ręczny

- - powierzchnia płyty grzewczej: 0,22m2

- - misa nierdzewna lub żeliwna o pojemności: 26 L

- - wymiary: 700 x 865 x 900 mm

- - zasilanie: 3N ~400V 50Hz

- - moc znamionowa: 5,4 kW

Załącznik Nr 7 - Schładzarko/zamrażarka szokowa 5xGN 1/1 |

- długość: 	750 mm

- szerokość: 	700 mm

- wysokość: 	850 mm

- moc całkowita: 	0.98 kW

- napięcie: 	230 V

- temperatura minimalna: 	-18 °C

- temperatura maksymalna: 	70 °C

- ilość pojemników GN: 	5 szt.

- rozmiar GN: 	GN 1/1 (530x325 mm)

- materiał: 	stal nierdzewna

- zasilanie: 	elektryczne

- kolor: 	inox

- pojemniki w komplecie: 	Nie

- wyświetlacz: 	Tak

Załącznik Nr 8 - Szafa chłodnicza

- Chłodzenie statyczne z wewnętrznym wentylatorem wyrównującym temperaturę

- Zakres temperatury: +2/+8 °C

- Obudowa zewnętrzna ze stali malowanej proszkowo w kolorze białym

- Zewnętrzny tył oraz dół z ocynkowanej blachy

- Wnętrze z ABS

- Praca bezproblemowa do temp. otoczenia +33 °C i wilgotności względnej powietrza 60%

- Czynnik chłodzący: R 134a

- Możliwość zmiany otwierania drzwi

- Zamek w drzwiach

| Specyfikacja |
| --- |
| Numer katalogowy | 232651 |
| Producent | Hendi |
| półki | 3 x 650x480, 1 x 650x290 |
| izolacja (mm) | 60 |
| wymiary zewnętrzne (mm) | 775x650x(H)1885 |
| wymiary wewnętrzne (mm) | 630x530x(H)1650 |
| pojemność (l) | 570 |
| moc (W) | 185 |
| napięcie (V) | 230 |
| waga (kg) | 90 |

Załącznik Nr 9 - Witrynka ekspozycyjna chłodnicza z pólkami 360 l. ino

- oświetlenie

- wymuszony obieg powietrza

- elektroniczny termostat z wyświetlaczem temperatury

- automatyczne odszranianie

- 5 półek WxD: 535x495 mm w komplecie

- 7 poziomów

- do prezentacji i przechowywania żywności

Parametry:

- Waga - M: 124 kg

- Kolor: srebrny

- Wysokość - H: 1850 mm

- Głębokość - D: 630 mm

- Szerokość - W: 600 mm

- Napięcie - U: 230 V

- Pojemność - V: 360 l

- Moc elektryczna: 0.69 k

Załącznik Nr 10 - Zmywarka kapturowa

Parametry:

- Wysokość - H: 1500 mm

- Głębokość - D: 794 mm

- Szerokość - W: 690 mm

- Napięcie - U: 400 V

- Moc elektryczna: 11.1 kW

- Długość cyklu pracy: 90.120.180 sek

- Materiał wykonania: stal nierdzewna

Opis:

wykonana ze stali nierdzewnej

czas trwania cyklu 90/120/180 sek.

2 kosze do talerzy, kosz uniwersalny i kosz na sztućce w standardzie

2 pary ramion myjąco-płuczących

zużycie wody 3/cykl

wysokość otworu wsadowego 405 mm

kosze 500x500 mm

dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego w standardzie

używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej (twardsza woda powoduje osadzanie kamienia na grzałkach co może spowodować uszkodzenie i utratę gwarancji)

sterowanie elektroniczne

sygnalizacja dźwiękowa końca pracy

wyświetlacz temperatury wody bojlera i komory

Załącznik Nr 11 - Piec konwekcyjno-parowy piekarsko-cukierniczy

parametry:

- Waga - M: 118 kg

- Wysokość - H: 1140 mm

- Głębokość - D: 940 mm

- Szerokość - W: 860 mm

- Napięcie - U: 400 V

- Zasilanie: prąd

- Moc elektryczna: 15,2 kW

- Marka: Unox

Opis:

- większy wentylator dla zapewienia szybszej obróbki produktów

- cyfrowy dotykowy panel sterowania ChefTouch z możliwością zapamiętania 99 programów

- pojemność: 10 poziomów 600x400

- używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej

- regulacja mocy grzałek

- każdy program identyfikowany za pomocą tekstu składającego się z 25 liter

- odległość między półkami 80 mm

- sonda jednopunktowa

- oświetlenie LED

- opcjonalnie system myjący Rotor CLEAN

- pasuje podstawa 905135

- opcjonalnie możliwość przełożenia drzwi

Załącznik Nr 12 - Taboret elektryczny - 773020

Wykonany ze stali nierdzewnej

Płyta grzewcza o średnicy 400mm

Przystosowany do dużych garnków np 50 i 100 litrów

- Wymiary: 580x580x400mm

- Zasilanie: 400V

- Moc: 5,0 kW

# Załącznik Nr 13 - Grill kontaktowy

Wymiary  - (dł; szer; wys): 56.5x33 cm

Zasilanie: - 230 V

Waga: - 24.65 kg

Moc: - 2x1.8 kW

Wymiary płyty: -  48x23 cm

Zakres temperatury:  -  50-300 ºC

Rodzaj płyty górnej: -  ryflowana

Rodzaj płyty dolnej: -  ryflowana

Rodzaj grilla kontaktowego: -  podwójny

Załącznik Nr 14 - Sokowirówka

Parametry

Technologia wyciskania: Pionowa

Prędkość obrotowa: 20000 obr./min.

Moc: 800 W

Wymiary (dł x szer x wys): 290 x 240 x 430 mm

Waga: 12 kg

Rozmiar otworu wsadowego: 70 mm

Załącznik Nr 15 - wyciskarka do soków hurom hh 2g

Dane techniczne

- Technologia wyciskania 	Pionowa II generacji

- Gwarancja silnik / części 	10 lat / 3 lata

- Wymiary 	167 x 237 x 398 mm

- Waga 	6,1 kg

- Moc 	150 W

- Prędkość obrotowa 	40 obr./min.

- Rozmiar otworu wsadowego 	50 x 38 (komora wsadowa 70x35) mm

- Wyciska sok z trawy 	Tak

- Gęste soki / musy 	Tak

- Łatwość czyszczenia 	5/5

- Łatwość obsługi 	5/5

Załącznik Nr 16 - Naświetlacz wielofunkcyjny do jaj i noży

- wymiar: 358/512/255

- moc: 0,07kW

- zasilanie: 230V

Załącznik Nr 17 - Robot planetarny z misą

Parametry:

- Limitowana ilość robotów w sprzedaży, tylko 75 szt. na rynku,

- każdy robot z indywidualnym numerem i podpisem Kurta Schellera

- Do wyrabiania ciasta na pyszne wypieki oraz ubijania piany

- Metalowa obudowa

- Unoszona głowica z końcówkami, wyposażona w osłonę

- bezpieczeństwa

- Płynna regulacja obrotów w zakresie od 40 do 180 obr./min.

- oraz praca pulsacyjna

- System rotacji planetarnej identyczny jak w dużych

- przemysłowych mikserach

- Wyłącznik awaryjny

- Intuicyjny TIMER naliczający lub zliczający czas

- 3 końcówki: hak, mieszadło płaskie „K”, rózga

- 1 zgarniak z elastyczną końcówką zgarniającą

- Misa ze stali nierdzewnej 6,7 l z 2 uchwytami

- Szklany blender 1,5 l z pokrywą oraz uchwytem

- (od 2640 do 11800 obr./min.)

- W zestawie: wałkownica do ciasta wraz z 3 wykrojnikami

- do makaronu (spaghetti, tagliatelle, trenette).

- Dodatkowo maszynka do mielenia i szatkownica

- do krojenia, rozdrabniania i tarcia z 5 bębnami

Techniczne:

kod producenta: KMP05PRO-KSCH (HENDI)

wymiary: 310x385x350 h (mm)

moc: 1500 (W)

napięcie: 230 (V)

waga: 12,9 (kg)

Załącznik Nr 18 - Robot kuchenny

Najważniejsze cechy produktu

- Parametry techniczne

- Moc 900 W

- Funkcje : mieszanie, rozdrabnianie, ubijanie, ugniatanie, wyciskanie

- Pojem. Miski 3.9 l

- Stopnie prędkości 7

- Praca pulsacyjna tak

- Maszynka do mięsa tak

Załącznik Nr 19 - Maszynka do mielenia

Nowoczesna maszynka do mielenia wyposażona w potężny, wysokowydajny silnik o maksymalnej mocy 550 W, dla której przerobienie 1.7 kg mięsa w ciągu minuty to drobnostka.

Zaopatrzona w trzy sita o średnicy od 2,7 do 8 mm, doskonale nadaje się do mielenia wszelkich mięs, warzyw, maku, czy też serów.

- Moc znamionowa 250.0 W

- Moc maksymalna 550.0 W

- Moc Peak Power 1500.0 W

- Wydajność mielenia [kg/min] 1.7

- Metalowa komora mielenia

- Zabezpieczenie silnika przed zniszczeniem, przez zablokowanie

- Schowek na przewód

- Wyposażenie:

- szatkownica; tarka do drobnych wiórków; tarka do grubych wiórków; tarka do grubych plastrów; tarka do przecierania; 3 sitka o średnicy otworów 8 mm, 4 mm, 2,7 mm; sprzęgło; nożyk; wkładka dystansowa; miska zasypowa; popychacz

Wyposażenie dodatkowe (do nabycia oddzielnie):

szatkownica z krajarką do krojenia w kostkę; krajarka do krojenia w kostkę; wyciskarka; młynek żarnowy

| moc znamionowa | 250 W |
| --- | --- |
| moc maksymalna | 550.0 W |
| Peak Power | 1500 W |
| ilość prędkości | 1 |
| wydajność mielenia | 1.7 kg/min |
| komora mielenia | metalowa |
| misa zasypowa | plastikowa |
| sita | 3 szt. |
| średnica sita | średnicy otworów 2.7 mm ¦ średnicy otworów 4 mm ¦ średnicy otworów 8 mm |
| zabezpieczenia | ochrona silnika przed zablokowaniem ¦ nóżki antypoślizgowe |

Załącznik Nr 20 - Lampa owadobójcza

Dopuszczona do użytku w kuchni,
Metalowa obudowa z możliwością zamocowania na ścianie,
Dwie świetlówki 15 W, żywotność 8000-10000 godzin,
Taśma klejąca do łapania owadów,
Maksymalny zasięg działania 100 m²,
Wymiary:480x100x285 mm
Moc całkowita: 30 W
Zasilanie: 230 V

Załącznik Nr 21 - Pakowarka próżniowa komorowa Kitchen Line 300

Przeznaczona do pakowania produktów spożywczych i technicznych 
- Konstrukcja i komora wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 304 
- Dno z dużym wgłębieniem (tylko w modelu 975251) oraz wypukła pokrywa umożliwiające pakowanie dużych porcji 
- Transparentna pokrywa umożliwiająca kontrolę procesu pakowania wykonana z materiału o wysokiej gęstości wydłużającej jej żywotność 
- Uszczelka w kształcie litery „V” gwarantująca wysoki współczynnik szczelności 
- Wyświetlacz cyfrowy 
- Łatwa obsługa 
- Automatyczna praca 
- Regulowany czas zgrzewania 
- Wskaźnik ciśnienia

| Specyfikacja |
| --- |
| Numer katalogowy | 975268 |
| Producent | Hendi |
| Szerokość | 370 mm |
| Głębokość | 480 mm |
| Wysokość | 435 mm |
| Wymiary komory | 320x370x(H)135/185 |
| Napięcie - U | 230 V |
| Moc elektryczna | 0,37 kW |

Załącznik Nr 22 - Krzesło barowe

- Metalowy stelaż krzesła - chrome (błyszczący),

- Siedzisko tapicerowane – granatowe,

- Specjalny podnóżek daje możliwość wygodnego wsparcia stóp.