Kędzierzyn-Koźle, 27 listopad 2016 r.

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
i USTAWICZNEGO w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU											Załącznik do formularza ofertowego

ul. Mostowa 7

47-223 Kędzierzyn-Koźle

Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dydaktycznych kształcenia zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu

CZĘŚĆ I - PRACOWNIA CHEMICZNA

Zlokalizowana w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Mostowej 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle

Zestawienie dostarczanego sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych – oferta Wykonawcy

| Lp. | Nazwa kosztu (np. Nazwa / Rodzaj sprzętu / Zestawu sprzętu / wartości niematerialne i prawne) | Główne parametry | Cena jednostkowa [PLN] brutto | Ilość | Wartość ogółem [PLN] brutto | UWAGI w tym: nazwa, model, typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Stół wyspowy | Wysokość 1500 mm, rozmiar dopasowany do wymiarów pracowni. o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 3300 x 1200 x 900 mm. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo-granitowego AGLODROM bez podniesionego obrzeża. Z jednej strony stół zakończony stanowiskiem do mycia z podniesionym obrzeżem gdzie w blacie zainstalowany jest zlew z ceramiki 580x445. Z blatu przy zlewie wyprowadzona jest armatura laboratoryjna c/z woda pokryta epoksydową farba proszkową. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg C. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafką instalacyjną, 6 x miejscem na nogi (około 600mm) oraz 6 x szafką jednodrzwiową 300 z szufladą. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejka PCV o grubości 2 mm. Stół wyposażony jest w nadstawkę dwupółkową. Nadstawka wykonana ze stali ocynkowanej o grubości 1,5 mm malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. Kolumna nadstawki posiada następujące wymiary 160 x 65 x 800 mm. Półki nadstawki wykonane z profili stalowych wyposażone w półkę wykonaną ze szkła bezpiecznego VSG, o grubości 6 mm. Półki umieszczone w stalowych okuciach wykonanych z profili zamkniętych z podniesionymi rantami celem zapobiegania zsuwaniu się przedmiotów znajdujących się na półce nadstawki. W kolumnach nadstawki umieszczone są gniazda w ilości 2 sztuk 230V na kolumnę. |  | 3 |  |  |
| 2 | Komplet szafek laminowanych | Szafki niskie o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 8000 x 500 x 900 mm. Szafy wykonane w całości z laminatu gr. 18mm z doklejka PCV gr. 2mm. Szafy z drzwiami pełnymi. Szafy wyposażone w półki oraz drzwi z zamkiem. Szafki naścienne o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 8000 x 350 x 600 mm wykonane w całości z laminatu gr. 18mm z doklejka PCV gr. 2mm. Szafki z drzwiami pełnymi. Szafki wyposażone w półkę |  | 1 |  |  |
| 3 | Stół wagowy z płytą antywibracyjną | Płyta antywibracyjna posadowiona na własnym niezależnym stelażu, wykonanym z solidnych profili zamkniętych. Wysokość ok. 800 mm, głębokość ok. 750 mm. Długość dopasowana do wymiarów pokoju wagowego. Powinny to być cztery niezależne stoły wagowe o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 900 x 750 x 800 mm. Długości ścian, przy których mają się znajdować stoły wagowe to 336 cm i 253cm. Pomocnym może być rzut architektoniczny pracowni do ściągnięcia ze strony http://bip.ckpiukk.pl/index.php?id=232 (Pracownia chemiczna). |  | 4 |  |  |
| 4 | Komplet regałów stojących laminowanych | Wykonany z płyty o grubości min. 18 mm o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleiną PCV o grubości min. 2 mm. Regał wyposażony w półki. o wymiarach ok: (szer. x gł. x wys.) 2300 x 400 x 900 mm. Szafki wykonane w całości z laminatu gr. 18mm z doklejka PCV gr. 2mm. Szafki z drzwiami pełnymi z 3-4 drzwiami na całej wysokości i długości regału. Szafki wyposażone wewnątrz w 2-3 półki oraz drzwi z zamkiem. |  | 2 |  |  |
| 5 | Szafa laminowana | Z półkami do przechowywania sprzętu laboratoryjnego. o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 2000 x 500 x 1900 mm. Szafa składa się z 2 szaf po 1000mm. Szafy wykonane w całości z laminatu gr. 18mm z doklejka PCV gr. 2mm. Szafy z drzwiami przeszklonymi w 2/3 wysokości. Szafy wyposażone w półki oraz drzwi z zamkiem. |  | 2 |  |  |
| 6 | Komplet regałów ocynkowanych | Długość 1500 mm, metalowe półki. o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 3200/1200 x 500 x 2000 mm. Regały 5 półkowe wykonane ze stali ocynkowanej z półkami na wcisk. Ma to być ciąg regałów o łącznej szerokości 3200 mm, głębokości 500 mm i wysokości 2000 mm. |  | 1 |  |  |
| 7 | Szafa na kwasy i zasady | Wykonana w całości z tworzywa odpornego chemicznie, materiału nie korodującego, zapewniającego długą żywotność w kontakcie z ostrymi przechowywanymi w niej substancjami. Własny boczny kanał wentylacyjny. 1200x500x1950 szerokość, głębokość, wysokość.. Ze stali wysokiej jakości, zamykana na zamek, dwudrzwiowa. Wzmocnione drzwi, które są wyposażone w otwory wentylacyjne. Dodatkowo złącze wentylacyjne w górnej powierzchni szafy do podłączenia wyciągu wentylacyjnego. W standardowym wyposażeniu 3 półki stalowe, których wysokość można regulować. Zbiornik ociekowy umożliwiający składowanie pojemników, wykonany z blachy stalowej zgodnie z wymogami WHG, posiada znak Ü - zgodność z wymaganiami dotyczącymi odporności wyrobów stalowych na perforację korozyjną. Zamawiający dopuszcza również dostarczenie dwóch mniejszych szaf o parametrach: materiał odporny chemicznie – spienione PCV, każda o wymiarach ok. 600x600x1900mm z możliwością podłączenia do wentylacji. Każda szafa wyposażona w drzwi z zamkiem z podziałem poziomym na dwie komory kwasy/zasady w każdej komorze po 2 kuwety z PCV na prowadnicach z PP. Odległość między miejscem, gdzie będzie stała szafa, a otworem wentylacyjnym wynosi nie więcej niż 5 m. Szafa będzie umiejscowiona w pracowni na parterze. Można podjechać pod budynek samochodem - po wyładowaniu dostawy - trzy schody i pozostaje około 80 m korytarza aby dotrzeć do pracowni. |  | 1 |  |  |
| 8 | Stanowisko wyspowe | Stół demonstracyjny o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 3000 x 600 x 900 mm. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo-granitowego AGLODROM z podniesionym obrzeżem. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg C. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafkami instalacyjnymi, 2 x miejscem na nogi (około 2x 600mm), 3 x szafką jednodrzwiową 300 z szufladą, 3 x szafką 300 z trzema szufladami. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejka PCV o grubości 2 mm. Stół jest wyposażony w łatwy do zainstalowania i demontażu ekran bezpieczeństwa wykonany z tworzywa typu plexi o wymiarach 2000mm x 1000mm. Stół usadowiony na podeście o wymiarach około 3500 x 1100 x 175mm |  | 1 |  |  |
| 9 | Szafka na butle gazowe, np.: hel, CO2 gazy niepalne | Szafka przewidziana jest na trzy butle gazowe o pojemności 20 litrów. Szafka będzie umiejscowiona wewnątrz budynku. Wymiary butli gazowych: średnica 229mm, wysokość 665mm. Szafka w całości wykonana z laminatu wymiary ok. gr. 18mm z doklejką PCV gr. 2mm, bez odporności ogniowej. |  | 1 |  |  |
| 10 | Tabela rozpuszczalności | Rozmiar ok. 100 cm x 70 cm, dwustronnie foliowana, wyposażona w sznurek do zawieszania i tasiemkę do związywania. |  | 1 |  |  |
| 11 | Układ okresowy pierwiastków | Rozmiar ok. 200 cm x 140 cm. |  | 1 |  |  |
| 12 | Zestaw mieszadeł do mieszania cieczy z napędem elektrycznym+ statyw | Monitoring czasu rzeczywistego momentu siły i prędkości. Wyświetlacz czasu rzeczywistego LCD. Wyświetlacz wartości zadanych i bieżących. |  | 6 |  |  |
| 13 | Mieszadło – pręt | Stal nierdzewna. |  | 6 |  |  |
| 14 | Suszarka laboratoryjna | Suszarka z naturalnym obiegiem, poj. 57L, komora ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi narożnikami o wymiarach SxWxG 36x42x38cm, zakres temp. od otoczenia +15 do 300°C , wysokokontrastowy wyświetlacz LCD, port USB, zabezpieczenie temperaturowe klasy 2, jednorodność temp. w przestrzeni w +150°C – 2,5°C, stabilność temp. w czasie w +150°C – 0,4°C, czas nagrzewania do +150°C – 45 min, moc 1,05kW, zasilanie 230V, 2 półki druciane nierdzewne |  | 3 |  |  |
| 15 | Wytrząsarka z zestawem sit | Zasilanie ~230 V, 50 Hz. Średnica sit 200 mm. Razem z misą dolną i pokrywą sit. Zestaw 10 sit: od 1 do 10 mm. Możliwość zapisu 10 programów wytrząsania, ustawianie cyfrowe czasu do 99h 59min i amplitudy od 0-2,5mm, wyświetlacz LED (zamawiający dopuszcza czas przesiewu do 60min ale musi być regulacja cyfrowa z wyświetlaczem). Sita 200x50mm w obręczach ze stopu aluminium, siatki nierdzewne wg ISO3310. Zestaw sit o oczkach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm |  | 3 |  |  |
| 16 | Kruszarka szczękowa | 1-rozporowa, o złożonym ruchu szczęki, wymiary gardzieli wlotowej 100 x 100 mm, silnik jednofazowy, szerokość szczeliny wylotowej 3÷15 mm. |  | 1 |  |  |
| 17 | Pompa próżniowa | Pompa membranowa, dwugłowicowa, wyposażona w manometryczny miernik podciśnienia i regulator, wydajność: 20 l/ min; próżnia max 50 mbar; maksymalne ciśnienie 0,85 bar; poziom hałasu <70 dB; napięcie 230 V /50Hz; króciec przyłączeniowy |  | 1 |  |  |
| 18 | Palnik laboratoryjny | Wysokość całkowita 15,5 cm. Średnica podstawy 9,5 cm. |  | 2 |  |  |
| 19 | Piec muflowy | Ceramiczna mufla, dokładność regulacji temperatury +/- 5˚C, sterownik mocy z programowanym regulatorem temperatury. Pojemność komory min. 8 litrów, drzwi podnoszone do góry, T max 1100°C, wyświetlacz LCD, ustawianie temperatury i czasu utrzymania, pamięć 5 programów, ustawianie max 8 kroków czasowo-temperaturowych w każdym programie |  | 1 |  |  |
| 20 | Waga laboratoryjna elektroniczna | Max. obciążenie 1000 g, dokładność odczytu 0,01g. Waga bez kalibracji wewnętrznej, waga ma posiadać kalibrację zewnętrznym odważnikiem kalibracyjnym. Każda waga powinna być wyposażona w 1 odważnik kalibracyjny (ewentualnie dwa odważniki, jeśli producent tego wymaga) bez wzorcowania PCA. |  | 10 |  |  |
| 21 | Wirówka laboratoryjna + wirnik kątowy | Cyfrowy wyświetlacz czasu pracy, programowanie czasu pracy od 1 do 30 min lub trybu pracy ciągłej, optymalizacja czasu rozpędzania i hamowania. Wirnik kątowy 8 x 15/10 [ml], komplet z pojemnikami 13081 (Ø 17 x7 0/85 mm) – kąt 30°. |  | 1 |  |  |
| 22 | Młyn kulowy | Młyn kulowy na statywie, pokrywa bezpieczeństwa, automatyczne zatrzymanie silnika przy otwarciu pokrywy, z misą porcelanową (twardość 8 Mohs) poj. 1000ml i zestawem kulek, z regulacją czasu mielenia 0-240min, stałą prędkością 390 obr/min, wyświetlaczem LCD, silnikiem 400V, waga 86kg, wymiary SxGxW 72x70x120cm. Szeroki zakres zastosowań do rozdrabniania próbek w skali laboratoryjnej – do pigmentów, farb, ceramiki, farmaceutyków, żywności, kosmetyków itp. |  | 1 |  |  |
| 23 | Aparat do pomiaru temperatury topnienia | Wyświetlacz: 4-o cyfrowy LED. Termometr z sondą Pt RDT. Rozdzielczość: 0,1°C, dokładność: ±0,6°C do 200°C); ±1,0 °C powyżej 200°C, zakres temperatury pracy 50÷260°C, zasilanie 230 V. |  | 2 |  |  |
| 24 | Płaszcz grzejny z regulacją temperatury | Pojemność min. 250 ml, pobór mocy 150 W, zasilanie 230 V. Wymiary ok. 220 x 165 mm. Zamawiający dopuszcza płaszcz grzejny z regulacją mocy grzania. |  | 9 |  |  |
| 25 | Mieszadło magnetyczne cyfrowe z funkcją grzania | Mieszadło magnetyczne z białą płytą ceramiczną 18x18cm, regulacja mieszania do 1500 obr/min, regulacja grzania do 550°C, max objętość cieczy 15 l, wyświetlacz LED temperatury |  | 6 |  |  |
| 26 | Materiały ochronne zestaw | Okulary ochronne: soczewki z poliwęglanu, ochroną przed szkodliwym promieniowaniem UV, ochronę przed zarysowaniami i zaparowaniem. Apteczka: drewniana szafka, do zawieszania na ścianie z wyposażeniem podstawowym. Zamawiający dopuszcza także apteczkę metalową o wymiarach: 400 x 250 x 112 mm, zamykaną na kluczyk. Pożądany skład apteczki: 1 szt. Kompres zimny 2 szt. Kompres na oko 3 szt. Kompres 10x10 a2 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt) 1 kpl. Plaster (14szt) 1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny 1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 2 szt. Chusta trójkątna 1 kpl. Chusta z flizeliny (5 szt) 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt. Nożyczki 19 cm 4 szt. Rękawice latex 6 szt. Chusteczka dezynfekująca 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych Koc gaśniczy: wymiary: 180 mm x140 mm, kolor czerwony. Gaśnica proszkowa: gaśnica proszkowa GP-6x ABC stałociśnieniowa z manometrem. |  | 1 |  |  |
| 27 | Pojemniki na wodę destylowaną | Pojemność: 10 000 ml, butla na wodę destylowaną z kranem. |  | 3 |  |  |
| 28 | Pojemniki na odpady laboratoryjne | Pojemność: 10 000 ml, wysokość ok. 560 mm, średnica ok. 222 mm. |  | 1 |  |  |
| 29 | Tablica magnetyczna suchościeralna porcelanowa | Ceramiczna powierzchnia magnetyczna.Wyposażona w dolną półkę na markery, gąbkę i magnesy. Wymiary 2000 x 1000 mm. |  | 1 |  |  |
| 30 | Aparat Kippa | Pojemności 250 ml Szkło borokrzemianowe. |  | 6 |  |  |
| 31 | Zestaw do ekstrakcji okresowej | Ekstraktor chłodnica, kolba płaskodenna, trójnóg, wąż, podstawa statywu, pręt do statywu, łapa trzypalczasta, łapa do kolb, chłodnic, łącznik elementów statywu. |  | 6 |  |  |
| 32 | Wiskozymetr Höpplera | Zakres pomiarowy: 0,6÷70 000 mPa*s (cP), dokładność do 2 %, ilość kulek: 6. Objętość rurki 40 ml, kąt nachylenia: stały kąt 80˚, długość drogi opadania 100 mm. Czas pomiaru: 30÷300 sek. |  | 3 |  |  |
| 33 | Refraktometr lunetowy | Zakres 0.32 % Brix, podziałka 0,2% Brix. |  | 3 |  |  |
| 34 | Suszarka ręczna | Moc 2300 W. Liczba prędkości nadmuchu – 2. Jonizacja i zimny nadmuch. |  | 6 |  |  |
| 35 | Stopery mechaniczne do pomiarów rutynowych | Stoper elektroniczny z wyświetlaczem LCD o wymiarach 5,5x4cm, min/sek, magnes |  | 6 |  |  |
| 36 | Spektrofotometr UV | Szczelina 2 nm. Zakres pracy 190÷1100 nm. Dokładność długości fali +/- 0,8 nm. Powtarzalność długości fali 0,3 nm. Dokładność fotometryczna ± 0,2 %T. Czteropozycyjny uchwyt na kuwety 10 mm. Wbudowany port USB do podłączenia do komputera. Standardowe możliwości: pomiary przy stałej długości fali, analiza ilościowa z krzywymi kalibracji. Ekran LCD. |  | 1 |  |  |
| 37 | Spektrofotometr Vis | System optyczny jednowiązkowy, 1200 linii/mm. Zakres długości fali: 325÷1000 nm. Szczelina: 4 nm. Dokładność długości fali: ±1 nm. Powtarzalność długości fali: 0,5 nm. Ustawienie długości fali: automatycznie. Dokładność fotometryczna: ± 0,5 %T. Powtarzalność fotometryczna 0,3 %T. Zakres fotometryczny -0.3÷3 A, 0-200 %T. Wyświetlacz: LCD, 128*64 punktowy. Wyjścia: port USB i port równoległy do drukarki. Wymagane zasilanie AC 85~250 V. |  | 1 |  |  |
| 38 | Jednowiązkowy spektrofotometr UV-VIS wraz z oprogramowaniem MetaSpec Pro i komputerem typu laptop 15,6" | Szczelina 4 nm. Zakres pracy 190÷1000 nm. Dokładność długości fali +/- 1 nm. Powtarzalność długości fali 0,5 nm. Dokładność fotometryczna ± 0, 5 %T. Czteropozycyjny uchwyt na kuwety 10 mm. Źródło światła: lampa wolframowa i deuterowa. Wbudowany port USB do podłączenia do komputera. Standardowe możliwości: pomiary przy stałej długości fali, analiza ilościowa z krzywymi kalibracji. Ekran LCD pozwala na wyświetlenie krzywych kalibracji, wyników i metod. 4 kuwety szklane oraz 2 kuwety kwarcowe Oprogramowanie MetaSpec Pro, które umożliwia pomiar widma, pomiary kinetyczne, pomiary fotometryczne. Laptop min. 15,6’’, system Windows, HDD min. 500 GB, pamięć 4 GB RAM, procesor klasy Intel. |  | 1 |  |  |
| 39 | Zestaw do ćwiczeń z elektrochemii | Umożliwiający przeprowadzenie następujących doświadczeń: przewodnictwo wody i wodnych roztworów substancji o budowie jonowej, przewodnictwo wodnych roztworów substancji o budowie nie jonowej, przewodnictwo wodnych roztworów elektrolitów, opór elektrolitu jako funkcja wielkości powierzchni elektrod, opór elektrolitu jako funkcja wzajemnej odległości elektrod, ruch jonów w polu elektrycznym, wpływ temperatury na przewodnictwo elektryczne, elektroliza wodnego roztworu siarczanu miedziowego, polaryzacja elektrod, ogniwo galwaniczne. |  | 1 |  |  |
| 40 | Aparat Hoffmana | Wysokość cylindra 43 cm. Wysokość całkowita 55 cm. |  | 3 |  |  |
| 41 | Waga analityczna | Obciążenie maksymalne 110 g. Dokładność odczytu 0,1 mg. Szalka 100mm. Wyświetlacz LCD podświetlony, kalibracja automatyczna czasowa i temperaturowa, legalizacja pierwotna, RS232, USB |  | 4 |  |  |
| 42 | Multitester | Miernik pH, temp., mV, przewodności, zasolenia. Kalibracja pH 1-3 punktowa, automatyczna kompensacja temp., obudowa wodoszczelna IP66, zasilanie bateryjne, zakres pH 0,00-14,00, rozdzielczość pH 0,01, dokładność pH ±0,01, zakres temp. -50,0 … +199,9°C, rozdzielczość 0,1°C, dokładność ±0,1°C, zakres przewodności 0-100 mS/cm, dokładność ±0,25% W zestawie: elektroda pH do wód czystych, czujnik przewodności K=0.4 (zakres 0-500mS/cm), czujnik temperatury, statyw na elektrodę i czujnik |  | 3 |  |  |
| 43 | Laminator | Maks. format laminowanego dokumentu: A4. Szerokość wejścia: 235 mm. Maksymalna grubość folii laminacyjnej: 125 mik. Laminacja na gorąco i na zimno. |  | 1 |  |  |
| 44 | Destylarka | Charakterystyka techniczna: 230 V±10%. Pobór mocy 1,4 kW, wydajność destylacji 4,0 l/h, przewodność destylatu (w 25 °C) zgodna VI FP: < 4,7 µs/cm. |  | 1 |  |  |
| 45 | Manometr | Manometr wodny – otwarty zbudowany z dwóch rurek z podziałką. Przyrząd służący do mierzenia ciśnienia, najczęściej gazów. |  | 6 |  |  |
| 46 | Przepływomierz wiatraczkowy | Miernik z wirnikiem skrzydełkowym, z magnetycznym odbiornikiem, automatyczne podświetlanie, wskazanie wartości maksymalnej i średniej. |  | 6 |  |  |
| 47 | Urządzenie do pomiaru pH | pHmetr laboratoryjny do pomiaru pH, mV i temperatury w zestawie z zasilaczem, elektrodą pH, czujnikiem temperatury, statywem na elektrodę i czujnik, mieszadłem magnetycznym, buforami 4/7/10 poj. 1000ml każdy i 10-oma zlewkami pomiarowymi PP 250ml ze skalą. Kalibracja pH 1-3 punktowa, automatyczna kompensacja temp., informacja o stanie elektrody, duży wyświetlacz LCD, Zakres pomiarowy pH -2…16,00, rozdzielczość pH 0,01, dokładność pH ±0,01, zakres pomiaru temp.-50,0 … +199,9°C, rozdzielczość 0,1°C, dokładność ±0,2°C. Mieszadło magnetyczne wykonane z białego polimeru, prędkość regulowana do 1100 obr/min, max objętość cieczy 5 l |  | 3 |  |  |
| 48 | Urządzenie do pomiaru konduktancji | Konduktometr laboratoryjny do pomiaru przewodności, zasolenia i temperatury w zestawie z zasilaczem, czujnikiem przewodności K=0,4 (zakres 0-500mS/cm), czujnikiem temperatury, statywem na elektrodę i czujnik temp., mieszadłem magnetycznym, roztworami wzroc. 147uS/cm, 1,41mS/cm, 12,9mS/cm poj. 100ml każdy i 10-oma zlewkami pomiarowymi PP 250ml ze skalą. Kalibracja przez wprowadzenie stałej K lub w roztworze wzorcowym, automatyczna kompensacja temp., duży wyświetlacz LCD, 5 podzakresów przełączanych automatycznie. Zakres pomiarowy 0…1000mS/cm, dokładność ±0,25%, zakres pomiaru zasolenia 0-250 g/l NaCl, zakres pomiaru temp.-50,0 … +199,9°C, rozdzielczość 0,1°C, dokładność ±0,2°C. Mieszadło magnetyczne wykonane z białego polimeru, prędkość regulowana do 1100 obr/min, max objętość cieczy 5 l |  | 3 |  |  |
| 49 | Komplet szkła laboratoryjnego i sprzętu metalowego Na końcu tabeli jest wykaz sprzętu dodatkowego, nie jest możliwe podanie idealnych rozmiarów, pewne rzeczy są do uzgodnienia z wykonawcą Szacunkowo wyspecyfikowano omawiane szkło poniżej niniejszej tabeli. | Aparaty i zestawy, butelki chłodnice, eksykatory nasadki, złącza, krany, szkiełka mikroskopowe, szkło miarowe, szkło podstawowe, szkło z elementami szlifowanymi. Statywy metalowe, łapy pryzmatyczne, okrągłe, czteropalczaste, łączniki, pierścienie metalowe, łapy do biuret. |  | 1 |  |  |
| 50 | Polarymetr kołowy | Noniusz: 0,05, źródło światła: dioda LED, zakres pomiaru: dwie skale, podziałka skali 10. |  | 2 |  |  |
| 51 | Refraktometr Abbego | Pomiar przy różnych długościach fali, cyfrowy wyświetlacz temperatury 0-99°C, pomiar współczynnika refrakcji w zakresie 1.3000-1.72000 nD i skali cukrowej 0-95% Brix. Dokładność +/-0.0002 nD; +/-0.1 %Brix |  | 2 |  |  |
| 52 | Tablica multimedialna – zestaw tablicy, projektora i komputera przenośnego | Tablica interaktywna magnetyczna sucho ścieralna. Technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa) Przekątna wymiaru interaktywnego – około 160 cm Format – 4:3 Powierzchnia tablicy - Ceramiczna, matowa, magnetyczna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, Łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościeralnych. Wymagany system operacyjny - Windows XP/Vista/7/8 Wyposażenie - Półka na pisaki, oprogramowanie na płycie CD, kabel USB, zestaw montażowy, głośniki, zestaw kabli przyłączeniowych. Projektor: podstawa z regulowaną wysokością i wysięgnikiem, kabel zasilający 15m, kabel HDMI 15m, Rozdzielczość obrazu: 4:3, Rozdzielczość: XGA(1024×768), Jasność (tryb eko/normalny): 2900/3200, Wejścia: minimum: HDMI 1.4, VGA, S-Video, VGA monitor out, S-Video. Okablowanie do podłączenia do tablicy interaktywnej i laptopa. Laptop z systemem operacyjnym Windows 8 PL, oprogramowanie Microsoft Office, zintegrowany z rzutnikiem, system podłączeniowy z rzutnikiem, zasilacz. Procesor Intel i3, RAM 4 GB, dysk 1000 GB, mysz, głośniki zewnętrzne. Zestaw tablicy, projektora i komputera przenośnego ma umożliwiać korzystanie z Internetu. |  | 1 |  |  |
| 53 | Zestaw komputerowy z dostępem do Internetu + oprogramowanie i urządzenie wielofunkcyjne | Dysk HDD min. 500 GB, min. 4 GB RAM, procesor: 2/4 lub 4/4, płyta główna: USB 3.0, monitor min. 17”, mysz, klawiatura, głośniki, system operacyjny Windows, oprogramowanie MS Office. Urządzenie wielofunkcyjne: drukarka atramentowa kolor/skaner. Zamawiający dopuszcza komputer z systemem operacyjnym Windows 10. |  | 1 |  |  |
| 54 | Mikroskop z kamerą i tabletem | Stolik przedmiotowy mechaniczny, jasne oświetlenie X-LED (połączenie diody LED i soczewki), moc 3W, dwuokularowy, przewód zasilający, minimalne powiększenie optyczne 40 x, maksymalne powiększenie optyczne 1000 x, wbudowana kamera. Regulacja jasności oświetlenia, kondensor Abbego 1.25 N.A., śruba mikro- i makrometryczna, wymiary stolika 125x115mm, zakres regulacji 70x30mm, okulary 10x/WF18mm, obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x, głowica nachylona pod kątem 30°, obracana o 360°, regulacja dioptrii na lewym okularze, regulacja rozstawu 48-75mm, wbudowana kamera cyfrowa CMOS 1 /2.5’’, rozdzielczość 3,14Mp, format obrazu 4:3, komunikacja USB, w zestawie kabel USB i oprogramowanie do analizy obrazu, zapisywania obrazów i filmów, pomiarów liniowych. Tablet instalowany na mikroskopie wyświetlający obrazy z kamery, po zdjęciu z mikroskopu może być używany do innych celów. Ekran 10,1’’, system Windows 10, procesor Intel Atom 1.8GHz, czterordzeniowy, RAM 2,048GB, HDD 32GB, karta sieciowa, Bluetooth 4.0, porty Micro-USB, USB, kart mikro SD, mini HDMI, bateria litowo-jonowa 6000 mAh |  | 1 |  |  |
| 55 | Kamera cyfrowa | Rozdzielczość obrazu - 12M 4000 x3000, 8M 3200 x 2400, 5M 2592 x 1944, 2M 1600 x 1200 Rozdzielczość wideo - FHD (1920x1080) @25fps, HD (1280x720) @30fps, VGA (640x480) @30fps, QVGA (320x240) @30fps Zoom cyfrowy – 4x Wyświetlacz - 6.8cm (2.7") TFT LCD Zewnętrzna pamięć - Slot kart micro SD/SDHC (do 32 GB) Złącza - HDMI / USB / AV Format plików - Obraz: JPEG / Video: AVI (M-JPEG) Balans bieli - Auto / światło dzienne / zachmurzenie / światło żarowe / światło świetlówki Kamera ma służyć do nagrywania krótkich filmów instruktażowych, doświadczeń wykonywanych przez uczniów na zajęciach. Ma być przenośna. Np. Nowy 1080 P 24MP Aparat Cyfrowy Rejestrator Kamera DV DVR 3.0 Calowy EKRAN LCD 16x Zoom Kamery Wysokiej Jakości lub równoważna. |  | 1 |  |  |
| 56 | Zestaw przewodów i przedłużaczy | Przewód z wtykami: micro USB – USB. Przewód z wtykami: mini USB – USB. Przedłużacz USB A męski – USB A żeński. Przedłużacz jednogniazdowy. Typ izolacji/napięcie znamionowe: H05VVF, 3x1,5 mm2, 1-gniazdowy, uziemienie, długość kabla 5 m. Przedłużacz 3x2P + Z wielogniazdowy. Typ izolacji/napięcie znamionowe 250 V, 3 gniazda, uziemienie, długość kabla 1,5 m. Przedłużacz z wyłącznikiem 5x2P + Z wielogniazdowy. Typ izolacji/napięcie znamionowe 250 V, 5 gniazd, uziemienie, długość kabla 5 m., wyłącznik. |  | 1 1 2 2 6 4 |  |  |
| SUMA brutto CZĘŚĆI I (pracownia chemiczna) |  |  |

Zadanie obejmuje:

– dostawę wyposażenia, sprzętu i urządzeń,

– rozładunek i przeniesienie na miejsce przeznaczenia,

– montaż,

– posadowienie, zamocowanie, podłączenie do instalacji, w tym drobne roboty instalacyjne,

– uruchomienie - rozruch, praca próbna urządzeń,

– zainstalowanie oprogramowania i uruchomienie komputerów,

– przeszkoleniem obsługi,

– oddanie pracowni do użytku.

Specyfikacja szacunkowa do pozycji 49 – szkło laboratoryjne

| biureta szklana prosta 50ml | 30 |
| --- | --- |
| pipeta wielomiarowa 2ml | 30 |
| pipeta wielomiarowa 10ml | 30 |
| pipeta wielomiarowa 25ml | 30 |
| Pipeta jednomiarowa 25 ml | 30 |
| Pipeta jednomiarowa 10 ml | 30 |
| kolba miarowa + korek 50ml | 30 |
| kolba miarowa + korek 100ml | 30 |
| kolba miarowa + korek 250ml | 30 |
| cylinder miarowy 25ml | 30 |
| cylinder miarowy 50ml | 30 |
| cylinder miarowy 100ml | 30 |
| cylinder miarowy 250ml | 20 |
| probówki | 1000 |
| zlewka 50ml | 30 |
| zlewka 100ml | 30 |
| zlewka 150ml | 30 |
| zlewka 250ml | 30 |
| zlewka 500ml | 30 |
| kolba stożkowa 100ml | 30 |
| kolba stożkowa 250ml | 30 |
| kolba próżniowa z bocznym tubusem 250 ml | 30 |
| krystalizator 150ml | 30 |
| lejek laboratoryjny r 60mm | 30 |
| lejek laboratoryjny do materiałów sypkich r 60mm | 30 |
| szalka petriego r 75mm | 30 |
| Szkiełka zegarkowe r 75mm | 30 |
| szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 100szt | 5 |
| kolba płaskodenna 250ml | 30 |
| kolba krągło denna 100ml | 30 |
| kolba krągło denna 250ml | 30 |
| kolba krągło denna 250ml ze szlifem | 20 |
| kolba krągło denna dwuszyjna 250ml ze szlifem | 20 |
| Kolba krągło denna jednoszyjna 250ml ze szlifem | 20 |
| butelka z niebieską nakrętką 100ml | 30 |
| butelka z niebieską nakrętką 250ml | 30 |
| Butelka z ciemnego szkła zamykana korkiem na szlif 100ml | 300 |
| Eksykator szklany z pokrywą r 240mm | 10 |
| rozdzielacz gruszkowy 50ml | 30 |
| rozdzielacz gruszkowy 250ml | 30 |
| Wkraplacz 250ml szlif | 20 |
| Wkraplacz 100ml szlif | 20 |
| chłodnica spiralna prosta dł 300mm szlif | 20 |
| chłodnica wodna prosta poprzeczna dł 300mm szlif | 20 |
| chłodnica zwrotna kulkowa dł 300mm szlif | 20 |
| kolba destylacyjna 250ml szlif | 20 |
| przedłużacz do chłodnicy szlif | 20 |
| korki szklane szlif 19/26 | 50 |
| korki szklane szlif 29/32 | 50 |
| lejek ze spiekiem poj 80ml | 20 |
| moździerz sr 100mm | 20 |
| tłuczek do moździerza dł 90mm | 20 |
| lejek porcelanowy Buchnera sr 60mm | 20 |
| parownica porcelanowa sr 60mm | 30 |
| zlewka PP z wylewem (plastykowa) 2000ml | 20 |
| tryskawka aceton PP 500ml | 20 |
| tryskawka woda PP 500ml | 20 |
| korek PP 19/26 | 50 |
| korek PP 29/32 | 50 |
| pipeta automatyczna 100-1000ul | 10 |
| końcówki do pipet automatycznych 50-1000ul | 1 |
| Pierścień metalowy | 30 |
| podnośnik 150mmx150mm | 15 |
| łapa do chłodnicy trzypalcowa | 30 |
| Łapa okrągła | 30 |
| Łapa trójkątna | 30 |
| Łącznik metalowy | 100 |
| statyw laboratoryjny jednoprętowy | 45 |
| statyw na probówki plastykowy | 20 |
| szczypce laboratoryjne dl 200mm | 10 |
| łyżeczka dwustronna metalowa dł 160mm | 20 |
| szpatułka dwustronna dł 150mm | 20 |
| szczotki do mycia szkła | 20 |
| stojak na pipety szklane | 20 |
| mieszadełka magnetyczne | 20 |
| pręcik do wyjmowania mieszadełka dł 25mm | 10 |
| termometr szklany 0-2500C | 20 |
| bagietka | 100 |
| Złącz redukcyjna na szlif | 50 |