Kędzierzyn-Koźle, 27listopad 2016 r.

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
i USTAWICZNEGO w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 											Załącznik do formularza ofertowego

ul. Mostowa 7

47-223 Kędzierzyn-Koźle

Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dydaktycznych kształcenia zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu

CZĘŚĆ V PRACOWNIA NAWIGACJI

zlokalizowana w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy ul. Wyspa 22a, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

Zestawienie dostarczanego sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych – oferta Wykonawcy

| Lp. | Nazwa kosztu (np. Nazwa / Rodzaj sprzętu / Zestawu sprzętu / wartości niematerialne i prawne) | Główne parametry | Cena jednostkowa [PLN] brutto | Ilość | Wartość ogółem [PLN] brutto | UWAGI w tym: nazwa, model, typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zestaw meblowy: 3 stoły prostokątne i 2 narożne | Stół prostokątny wykonany z metalowych nóg z profilu o przekroju prostokątnym, malowanych proszkowo na kolor czarny oraz blatu z płyty melaminowej o grubości min. 25 mm, wykończonej taśmą PCV o grubości min. 1 mm i kolorze orzech jasny. Wymiary stołów prostokątnych (szerokość x głębokość x wysokość): 140x75x75 cm. Wymiary stołów narożnych dopasowane do prostokątnych z ścięciem prostym lub półokrągłym zapewniające miejsce siedzące dla dwóch osób. Tolerancja wymiarów 10 %. |  | 1 |  |  |
| 2 | Fotel obrotowy | Fotel obrotowy. Podstawowa pięcioramienna, plastikowa, czarna z kółkami jezdnymi przystosowanymi. Siedzisko profilowane pokryte gąbka poliuretanową o wysokiej gęstości. Oparcie z regulacją wysokości w zakresie 5-10 cm. Regulacja wysokości siedziska w zakresie 400÷500 mm. Fotel wyposażony w regulację kąta pochylenia oparcia. Podłokietniki z tworzywa sztucznego, stałe. Tapicerka: tkanina o wysokiej wytrzymałości na ścieranie , gęstej, regularnej strukturze , kolor szary ciemny. |  | 18 |  |  |
| 3 | Krzesła konferencyjne | Krzesła przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej, posiadające certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości. Krzesła muszą się sztaplować. Krzesła z tapicerowanym siedziskiem i oparciem lub tapicerowane tylko siedzisko. Konstrukcja wykonana z profili stalowych okrągłych o średnicy 18÷25 mm lakierowane na kolor czarny. Stopki zakończone nakładkami z tworzywa sztucznego chroniącymi posadzkę. Siedzisko i oparcie wykonane z ergonomicznie z profilowanych elementów. Podłokietniki wykonane z jednego elementu metalowego na całej długości. Podłokietniki posiadające nakładkę w takim samym odcieniu jak oparcie. Tapicerka: tkanina wykonana u o wysokiej odporności na ścieranie , gęstej, regularnej strukturze tkania. |  | 15 |  |  |
| 4 | Stół – biurko wykładowcy | Przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Stół posiadający certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych. Blat wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min. 25 mm, pokryty laminatem HPL o grubości min. 0,40 mm w kolorze jasny orzech. Wymiary blatu 120 cm x 75 cm. (+/-5cm) Krawędź biurka trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min. 1,0 mm. Konstrukcja składająca się ze stelaża oraz nóg z płynną regulacją wysokości w zakresie 75 cm (+/-5cm). Całość w kolorze czarnym. Nogi okrągłe o grubości 60 mm (+/-5mm). Stelaż wykonany z zamkniętego profilu stalowego o przekroju prostokąta 3,5 cm x 2,0 cm (+/- 5 mm). Nogi biurka przykręcane do stelaża, a nie do blatu. Gniazda mocowania nóg w stelażu wykonane z metalu (optymalnie powinien to być odlew żeliwny lub aluminiowy), okrągły, idealnie spasowany ze średnicą nogi tak, aby po przykręceniu nogi nie było żadnej szczeliny i noga była sztywna w gnieździe. |  | 3 |  |  |
| 5 | Stół pod symulator | Stół przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Stół posiadający certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych. Blat wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min. 25 mm, pokryty laminatem HPL o grubości min. 0,40 mm w kolorze jasny orzech. Wymiary blatu 150 cm x 75 cm.(+/-5cm) Krawędź biurka ma być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min 1,0 mm. Konstrukcja ma składać się ze stelaża oraz nóg z płynną regulacją wysokości w zakresie 75 cm (+/-5cm). Całość w kolorze czarnym. Nogi okrągłe o grubości 60 mm (+/-5mm). Stelaż wykonany z zamkniętego profilu stalowego o przekroju prostokąta 3,5 cm x 2,0 cm (+/- 5 mm). Nogi biurka mocowane do stelaża, a nie do blatu. Gniazda mocowania nóg w stelażu muszą być wykonane z metalu idealnie spasowane ze średnicą nogi tak, aby po przykręceniu nogi nie było żadnej szczeliny i noga była sztywna w gnieździe. |  | 5 |  |  |
| 6 | Ekran przenośny | Ekran projekcyjny posiadający białą, matową powierzchnię Matt White, z czarnym obramowaniem wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu obrazu. Wyposażony w ergonomiczny uchwyt z tyłu ekranu do wygodnego przenoszenia i regulacji wysokości dolnej krawędzi ekranu, a także w specjalne ramię do ustawienia ekranu pod odpowiednim kątem np. do projektora. Lekki, składany stelaż, wygodny w transporcie. Podstawa trójnożna, metalowa, z gumowymi wykończeniami nóżek, zawierające system blokowania. Rozmiar: 177 x 177 cm.(tolerancja 5%) |  | 2 |  |  |
| 7 | Stanowisko dydaktyczne wyposażone w żyrokompas i powtarzacz skrzydłowy | Stanowisko dydaktyczne wyposażone w żyrokompas Yokogawa CMZ900B lub tożsamy i powtarzacz skrzydłowy. Elementy składowe stanowiska: MKM026 kompas główny – 1 szt., MKR025 moduł sterowania – 1 szt., MKR026 moduł przełączający – 1 szt., MKT007 Żyrosfera – 1 szt., MKZ512 części – 1 szt., MKZ115 płyn – 1 szt., 3107.0202 Powtarzacz skrzydłowy – 1 szt., 3107.0206 Uchwyt ścienny do 3107.0202 – 1 szt., 3107.0212 Namiernik – 1 szt., 3107.0272 Pokrywa ochronna powtarzacza – 1 szt., 3107.0342 Moduł podłączenia powtarzacza (z regul. jasności podświetlenia) – 1 szt., 3106.0096 Powtarzacz analogowo-cyfrowy AlphaCourse MF Mk2 (montaż konsolowy/wpuszczany) – 1 szt., 3602.0084 Uchwyt do montażu ściennego dla powtarzacza 3106.0096 – 1 szt. Montaż stanowiska, podłączenie układu do zasilania sieciowego, wykonanie dokumentacji w języku polskim. |  | 1 |  |  |
| 8 | Łódź wiosłowa typu DZ z ożaglowaniem i przyczepą podłodziową | Łódź wiosłowa typu DZ. Dane techniczne: dł. całkowita 8,50 m, szerokość 2,18 m, zanurzenie 0,50 / 1,70 m. Balast 450÷600 kg. Miecz uchylny 100 kg. Maszt 1: 5,14 m. Maszt 2: 5,70 m2. Pow. żagli 33,00 m2. Ilość osób 10 + 2. Wyporność 1250 kg. Kadłub (kolor biały): laminat poliestrowy, wlaminowany balast wewnętrzny, miecz uchylny z windą, jarzmo steru kpl. z drewnianym rumplem, blat skrzyni mieczowej. Pokład: laminat poliestrowy; bakista dziobowa z zamknięciem; bakista rufowa z zamknięciem; 4 knagi cumownicze; 4 szyny z wózkami szotowymi i knagami rożkowymi ; 10 dulek; 10 wioseł; ławki wioślarskie laminat; ławka sternika drewniana Takielunek – maszty drewniane. Maszt 1: grotmaszt drewniany, gafel drewniany; sztag ze ściągaczem; 2 wanty ze ściągaczami; szoty foka; szoty grota; fał foka; 2 fały grota. Maszt 2: bezanmaszt drewniany bom i gafel drewniany; 4 wanty ze ściągaczami; talia bezana; 2 fały bezana. Żagle – fok, grot, bezan. Przyczepa podłodziowa, typ DMC 1800 lub tożsama/pasująca do łodzi, przygotowana do rejestracji. |  | 1 |  |  |
| 9 | Łódź wiosłowa typu DZ | Łódź wiosłowa typu DZ. Dane techniczne: dł. całkowita 8,50 m, szerokość 2,18 m, zanurzenie 0,50 / 1,70 m. Balast 450÷600 kg. Miecz uchylny 100 kg. Ilość osób 10 + 2. Wyporność 1250 kg. Kadłub (kolor biały): laminat poliestrowy, wlaminowany balast wewnętrzny, miecz uchylny z windą, jarzmo steru kpl. z drewnianym rumplem, blat skrzyni mieczowej. Pokład: laminat poliestrowy; bakista dziobowa z zamknięciem; bakista rufowa z zamknięciem; 4 knagi cumownicze; 4 szyny z wózkami szotowymi i knagami rożkowymi; 10 dulek; 10 wioseł; ławki wioślarskie laminat; ławka sternika drewniana. |  | 1 |  |  |
| 10 | Symulator mostka nawigacyjnego | Symulator mostka nawigacyjnego ECDIS Transas NTPro 5000 lub tożsamy w najnowszej wersji, w konfiguracji: - 1 stanowisko instruktora; - 5 stanowisk treningowych. Każdy z elementów symulatora musi być uruchamiany na 5 stanowiskach szkoleniowych. Każde stanowisko szkoleniowe wyposażone w min. 3 monitory funkcyjne: - monitor radaru z funkcją ARPA/RADAR; - monitor mapy elektronicznej ECDIS; - monitor wizualizacji. Symulator mostka nawigacyjnego musi spełniać wymagania konwencji STCW, przepis 1/12 oraz standardy klasy A dla symulatorów, potwierdzone certyfikatem. |  | 1 |  |  |
| 11 | Komputer stacjonarny | Typ komputera: komputer stacjonarny. Typ mikroprocesora: procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 64 bitowych, klasy równej lub wyższej niż Pentium i5. HDD min. 1 TB, pamięć RAM min. 6 GB pracująca z maksymalną prędkością obsługiwaną przez płytę główną. Karta graficzna: dopuszcza się zintegrowaną. Karta dźwiękowa wbudowana, zintegrowana. Napęd optyczny – zewnętrzny napęd optyczny pozwalający na odtwarzanie i zapis nośników Blu-Ray i DVD. Złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy: 1 x złącze monitora, 2 x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1 x złącze słuchawkowe, 1 x RJ45 LAN, czytnik kart pamięci. Karta sieciowa przewodowa 100/1000 Mbps. Klawiatura przewodowa, z układem typu QWERTY (polski programisty). Mysz przewodowa. Monitor: ekran o przekątnej min. 22 cale z podświetleniem LED i wbudowanymi głośnikami. |  | 2 |  |  |
| 12 | Krzesło konferencyjne | Krzesło konferencyjne wykonane w technologii zapewniającej wysoki komfort użytkowania wraz z bardzo wysoką jakością wykonania. Krzesło na czterech stalowych nogach o profilu okrągłym, zakończonych stopką z tworzywa sztucznego. Stopka mocowana do nogi przy pomocy ruchomego przegubu, średnica stopki nie przekraczająca 25 mm. Konstrukcja stalowa wykonana z rur okrągłych o średnicy 18÷20 mm, pokrytych farba proszkową w kolorze RAL 9006. Łączenia spawane, spawy ukryte i niewidoczne. Krzesło bez podłokietników. Siedzisko i oparcie stanowiące oddzielne elementy. Pomiędzy krawędzią oparcia a siedziskiem przerwa ok. 15 cm. Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego o kolorze zbliżonym do rur stelaża. |  | 10 |  |  |
| 13 | Stół warsztatowy | Stół warsztatowy o wymiarach: 250 cm x 70 cm x 85 cm; blat wykonany ze sklejki bukowej, lakierowany, grubość min. 50 mm plus nakładka guma 1,5 mm. Stelaż stołu wykonany z blachy stalowej o grubości min. 2 mm. Tolerancja wymiarów 10 %. |  | 3 |  |  |
| 14 | Stanowisko dydaktyczne do eksploatacji zespołu okrętowej wirówki paliwa/oleju | Stanowisko dydaktyczne do eksploatacji zespołu okrętowej wirówki paliwa/oleju. Producent: Stocznie, w tym m.in. Stocznia Koźle. Wyposażenie stanowiska: wirówka GEA typ OSD 2-02-137 lub tożsama o zbliżonych parametrach, wyposażona w układ sterowania oraz osprzęt umożliwiający nadzorowanie pracy i realizację ćwiczeń z zakresu nadzorowania procesu oczyszczania paliwa. Oprócz wirówki z układem sterowania stanowisko powinno składać się z zbiornika ścieków zaolejonych 500 x 1000 x 1000 mm bl. 3 mm, zbiornika oleju oczyszczonego 500 x 500 x 1000 mm bl. 3 mm, zbiornika pozostałości 500 x 500 x 1000 mm bl. 3 mm, fundamentu pod urządzenie i zbiorniki, mieszalnika, instalacji rurowej z armaturą. Dokumentacja techniczna oraz odpowiednie odbiory techniczne. |  | 1 |  |  |
| SUMA brutto CZĘŚĆI V (pracownia nawigacji) |  |  |

Zadanie obejmuje:

– dostawę wyposażenia, sprzętu i urządzeń,

– rozładunek i przeniesienie na miejsce przeznaczenia,

– montaż,

– posadowienie, zamocowanie, podłączenie do instalacji, w tym drobne roboty instalacyjne,

– uruchomienie - rozruch, praca próbna urządzeń,

– zainstalowanie oprogramowania i uruchomienie komputerów,

– przeszkoleniem obsługi,

– oddanie pracowni do użytku.